## Slide 1
基于深度学习的工业产品表面缺陷智能检测系统
制造智能技术课程设计答辩
汇报人：王海阔
2026年9月

## Slide 2
目录 CONTENTS
02
01
研究背景与意义
02
选题说明与技术方向
03
系统架构与方案设计
04
数据资源构建
05
系统实现
06
测试与结果
07
AI使用披露
08
总结与展望

## Slide 3
研究背景与意义
03
传统人工检测的痛点
● 检测效率低，难以匹配高速生产线
● 检测结果受人员疲劳、经验差异影响，一致性差
● 微小缺陷难以肉眼识别，漏检率高
● 检测结果难以数字化管理和追溯
AI智能检测的优势
● 检测速度快，可实现实时在线检测
● 算法一致性好，不受人员状态影响
● 深度学习可识别微小和复杂缺陷
● 检测结果数字化存储，支持质量追溯
本项目运用 Vibe Coding 方法，开发 B/S 架构的工业表面缺陷智能检测系统，实现缺陷的自动化识别与定位。

## Slide 4
选题说明
04
题目：基于深度学习的工业产品表面缺陷智能检测系统
数据层
收集NEU-DET数据集 完成数据清洗、标注转换、数据增强
算法层
ResNet50缺陷分类 YOLOv8缺陷定位检测
系统层
B/S架构Web应用 前端+后端+数据库+算法
工程层
Vibe Coding开发 Git版本控制+自动化测试
应用场景：热轧钢带表面质量检测，具有真实工业业务意义

## Slide 5
技术方向映射（4个课程技术方向）
05
深度学习与卷积神经网络
系统应用：ResNet50缺陷分类、YOLOv8目标检测
关键技术：卷积层、反向传播、迁移学习
计算机视觉与图像处理
系统应用：图像预处理、数据增强、结果可视化
关键技术：Letterbox、归一化、边界框绘制
机器学习与模式识别
系统应用：模型训练评估、超参数优化
关键技术：准确率、mAP、混淆矩阵、交叉验证
智能制造系统与架构
系统应用：B/S架构设计、API接口、流程集成
关键技术：前后端分离、RESTful API、数据库设计

## Slide 6
系统架构设计
06
表现层（前端）
HTML + CSS + JavaScript + Bootstrap 5 + ECharts 登录页 / 检测页 / 历史记录 / 统计仪表盘 / 模型管理
业务逻辑层（后端）
Python + Flask 认证模块 | 检测模块 | 记录模块 | 统计模块 | 模型管理 算法模块：预处理 → 分类 → 检测 → 后处理 → 可视化
数据层
SQLite 数据库（users / detection_records / defect_details） 文件系统（原始图片 / 结果标注图片 / 模型权重）
技术栈：Flask + PyTorch + OpenCV + SQLite + Bootstrap + ECharts
C/S 桌面客户端（新增）
• Python Tkinter 桌面应用 • 登录 / 缺陷检测 / 历史记录 / 统计仪表盘 • 调用同一套后端 RESTful API • 适合产线单机操作场景

## Slide 7
算法方案
07
分类模型：ResNet50
● ImageNet预训练 + 迁移学习
● 替换最后一层为6分类输出
● 冻结骨干网络预训练 + 全网络微调
● 交叉熵损失 + Adam优化器
● 输入尺寸 224×224
检测模型：YOLOv8s
● COCO预训练 + NEU-DET微调
● 单阶段检测，速度快精度高
● 训练100轮，batch=16，imgsz=640
● CIoU损失 + Mosaic数据增强
● 输出边界框 + 类别 + 置信度
检测流水线
图像上传
→
预处理
→
分类判断
→
缺陷检测
→
NMS后处理
→
坐标映射
→
可视化

## Slide 8
数据资源构建
08
NEU-DET 热轧钢带表面缺陷数据集
● 东北大学工业自动化实验室发布
● 1800张灰度图像（200×200）
● 6类缺陷，每类300张，数据均衡
● PASCAL VOC XML边界框标注
6类缺陷
裂纹 crazing
夹杂 inclusion
斑块 patches
麻点 pitted_surface
氧化皮 rolled-in_scale
划痕 scratches
数据预处理流程
数据清洗
VOC→YOLO格式转换
7:2:1分层划分
尺寸归一化640×640
生成dataset.yaml
预处理脚本：data/preprocess.py，支持命令行参数配置

## Slide 9
系统实现 — 前端
09
登录/注册页
用户认证入口 默认管理员 admin/admin123
检测主页
拖拽/点击上传 快速/精确模式切换 置信度阈值调节 结果可视化展示
历史记录
分页列表查询 缺陷类型/日期筛选 详情查看 CSV导出
统计仪表盘
ECharts图表 近7天检测趋势 缺陷类型分布饼图 模型性能统计
模型管理
模型列表查看 置信度/IoU阈值配置 管理员权限
技术：原生HTML+CSS+JS，Bootstrap 5 UI组件，ECharts数据可视化，Axios HTTP请求
C/S 桌面客户端实现
• 基于 Tkinter + requests，Python 标准库内置，无需额外安装 • 三标签页布局：缺陷检测（图片预览+结果文本）、历史记录（Treeview表格）、统计仪表盘（卡片+条形图） • 与 B/S 端共享后端服务和数据库，数据实时同步

## Slide 10
系统实现 — 后端与算法
10
后端API（5个模块）
● 认证模块：注册/登录/登出/用户信息
● 检测模块：单张上传检测/批量检测
● 记录模块：列表/详情/删除/CSV导出
● 统计模块：概览/趋势/分布/模型性能
● 模型管理：模型列表/阈值配置（管理员）
算法模块（4个子模块）
● 预处理：Letterbox、归一化、增强
● 分类器：ResNet50（含模拟推理降级）
● 检测器：YOLOv8（含模拟推理降级）
● 推理流水线：分类→检测→NMS→可视化
创新设计：模拟推理降级模式
当模型权重文件不存在时，系统自动切换到基于图像纹理特征（边缘密度、局部方差、亮度分布）的启发式模拟推理， 保证系统在未训练模型时也能完整运行和演示。有GPU环境后，运行训练脚本即可切换为真实模型推理。

## Slide 11
测试与结果
11
25
自动化测试用例
100%
测试通过率
7
测试类覆盖
测试覆盖范围
健康检查
API可用性验证
认证测试
注册/登录/登出/权限
检测测试
未登录拦截/无文件/快速/精确模式
记录测试
列表/不存在/删除
统计测试
概览/模型性能
模型管理
管理员权限/阈值更新
算法测试
预处理/分类器/检测器/可视化

## Slide 12
AI使用披露（Vibe Coding）
12
使用的AI工具
● 豆包 AI 编程助手（主要工具）
● DeepSeek-Coder（算法逻辑辅助）
● 完整对话记录保存在 prompt/ 目录
关键Prompt策略
● 角色设定 + 任务拆解 + 约束说明
● 提供项目结构和相关文件作为上下文
● 明确输入输出格式和验收标准
AI出错案例及纠正过程
● 坐标转换错误：VOC→YOLO未考虑resize尺寸 → 增加基于目标尺寸重新归一化
● 测试数据库冲突：临时文件导致数据残留 → 改用内存数据库+drop_all重建
● 静态文件路由：上传文件与源码混放 → 独立uploads目录+专门路由

## Slide 13
项目交付物
13
代码仓库
Git完整提交历史，按阶段小步提交，共11次有意义提交
需求规格说明书
docs/需求规格说明书.md，功能/非功能需求完整
设计报告
docs/设计报告.md，背景/方案/实现/测试/AI披露
自动化测试
tests/test_api.py，25个用例全部通过
过程档案
prompt/目录3个会话JSON，完整AI对话记录
运行脚本
src/app.py，pip install + python app.py 一键启动
README文档
项目说明、数据来源、快速开始、功能特性

## Slide 14
总结与展望
14
已完成工作
● 完整B/S + C/S双架构系统（前端6页面+后端5模块+算法4子模块）
● ResNet50分类 + YOLOv8检测双模型架构
● NEU-DET数据预处理与增强流水线
● 25个自动化测试用例全部通过
● 完整文档（需求规格+设计报告+README）
● Vibe Coding全过程记录（Git+Prompt日志）
未来展望
● GPU环境下训练真实模型权重，提升检测精度
● 引入ONNX Runtime/TensorRT加速推理
● 增加批量异步检测和实时视频流检测
● 缺陷严重程度分级与工艺改进建议
● Docker容器化部署，支持生产环境扩展
● 支持更多工业场景（PCB、铸件等）
项目创新点
1. 分类+检测级联双模型架构，兼顾速度和精度 2. 模拟推理降级设计，无模型权重时系统仍可完整运行演示 3. 从数据预处理→模型训练→推理→可视化→测试的全链路工程化实现

## Slide 15
感谢聆听！
敬请各位老师批评指正
代码仓库：https://github.com/qlbl6666/manufacturing-intelligent-course-design